HEATLIGHT TECHNOLOGY Eclipse

ИНФРАКРАСНЫЕ СУШКИ

Инфракрасные мобильные сушильные системы от Heatlight  Technology обеспечивают  быстрый и эффективный результат при локальном кузовном ремонте. Это достигается благодаря использованию высокоэффективных коротковолновых инфракрасных ламп.

В серии Eclipse имеется много опций, позволяющих Вам выбрать наиболее удобную модель для вашего кузовного цеха.

Время сушки в нашем  руководстве приведено для различных ЛКМ, но в среднем наша коротковолновая система осуществляет сушку приблизительно всего за 10 минут, что уменьшает затраты и времени, и электроэнергии.

Ваша система Eclipse обеспечит годы бесперебойной работы при соблюдении следующих простых требований:

• Всегда держать сушку в чистоте.

• Заменять поврежденные  или сломанные лампы-излучатели.

• Систематически очищать рефлекторы.

• Не касаться ламп-излучателей пальцами.

• Следовать рекомендациям изготовителей краски.

• Не применять сушку ближе рекомендуемого расстояния (минимальное расстояние 500мм, для модели HLP6000 - 600 мм)

• Следовать правилам безопасности - никогда не использовать при взрывоопасных ситуациях.

ПОЖАЛУЙСТА,  ПРОЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУШКИ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Перед использованием оборудования рекомендуется внимательно изучить все требования настоящей инструкции. Это позволит избежать несчастных случаев, нанесения ущерба оборудованию и обеспечит максимальный результат от его использования.

Оборудование класса I. Использовать электросеть, оснащенную плавкими предохранителями или магнитно-термическими выключателями и оборудованием для защиты от перепадов напряжения.

Оборудование обеспечено защитными схемами, через которые осуществляется подача питания. Защита от перегрузок и коротких замыканий обеспечена предохранителями. Источник питания должен быть обеспечен дифференциальным переключателем напряжения для предотвращения несчастных случаев.

Запрещается использование самодельных и других непредусмотренных предохранителей.

Оборудование должно использоваться во взрыво- и пожаробезопасном помещении, оборудованном средствами вентиляции.

Всегда использовать оригинальные комплектующие и запасные части.

Особую осторожность соблюдать при обращении с софитом, который содержит кварцевые лампы, и поэтому очень уязвим.

Оборудование может использоваться только с софитом, рекомендованным производителем.

Не подвергать оборудование ударам и воздействию острых предметов, особенно во время работы или сразу после отключения.

Не оставлять работающее оборудование без наблюдения.

Запрещается хранение, приготовление и применение лакокрасочных и других легковоспламеняющихся материалов на удалении ближе 5 м от работающего оборудования.

Избегать прикосновений во время работы или сразу же после отключения, так как поверхность софита может быть горячей.

Запрещается смотреть на софит работающего оборудования длительное время с дистанции менее чем 1 м.

Никогда не использовать оборудование для прогревания частей тела, одежды ил легковоспламеняющихся предметов.

HEATLIGHT TECHNOLOGY Eclipse

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. РАСПАКОВАТЬ П-ОБРАЗНОЕ ОСНОВАНИЕ (а), ПЕРЕВЕРНУТЬ ЕГО И ЗАКРЕПИТЬ КОЛЕСА.

2. РАСПАКОВАТЬ СТОЙКУ (b), СНЯТЬ ГАЙКИ И ШАЙБЫ С ОСНОВАНИЯ И СТОЙКИ. НЕ УДАЛЯТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ.

3. СОВМЕСТИТЬ ШПИЛЬКИ СТОЙКИ С ОТВЕРСТИЯМИ П-ОБРАЗНОГО ОСНОВАНИЯ, НАЖИВИТЬ ГАЙКИ, УДАЛИТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАТЯНУТЬ ГАЙКИ С ШАЙБАМИ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ТРОГАТЬ РУЧКУ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОВОЙ РАСПОРКОЙ (c).

4. ОСТОРОЖНО ПОДНЯТЬ НЕСУЩИЙ РЫЧАГ (d) , ИСПОЛЬЗУЯ РУЧКУ (с), ДО ТЕХ ПОР ПОКА ОН НЕ ЗАЙМЕТ  ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСНОВАНИЮ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НЕСУЩИЙ РЫЧАГ НАДЕЖНО УДЕРЖИВАЕТСЯ.

5. РАСПАКОВАТЬ КАССЕТНЫЙ МОДУЛЬ (e), ВЫНУТЬ БЛОКИРУЮЩИЮ РУЧКУ (f) И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ.

6. НАДЕТЬ СТОПОРНУЮ ШАЙБУ НА КРЕПЕЖНЫЙ БОЛТ (g) КАССЕТЫ, ПОМЕСТИТЬ КАССЕТУ НА ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (h), ЗАКРЕПИТЬ РУЧКОЙ (f) СО СТОПОРНОЙ ШАЙБОЙ.

7. ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ КАССЕТЫ К РАЗЪЕМУ (j)

8. ТЕПЕРЬ СУШКУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НАЖИМАЯ РУЧКУ (c) НА ГАЗОВОЙ РАСПОРКЕ. ПРИ НАЖАТИИ РУЧКИ ВНИЗ ИЛИ ВВЕРХ НЕСУЩИЙ РЫЧАГ (d) ЗАНИМАЕТ ТРЕБУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

9. ПРОВЕРИТЬ ЯРЛЫК С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ НА СУШКЕ И ПРИСОЕДИНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ШТЕПСЕЛЬ. Пожалуйста, обратите внимание: ШТЕПСЕЛИ УЖЕ ПРИСПОСОБЛЕНЫ К 3-Х ФАЗНОЙ МОДЕЛИ.

HEATLIGHT TECHNOLOGY Eclipse

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Инфракрасная сушка Eclipse может успешно использоваться для сушки грунтов, шпатлевок и финишных покрытий. При использовании наилучший результат обеспечивается комбинированием технических  характеристик оборудования и опыта их практического применения.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: Изучите наше руководство с информацией по сушке ЛКМ, чтобы определить время высыхания.  Если какие-то ЛКМ в руководстве не упомянуты, свяжитесь с Вашим поставщиком красок и уточните у него информацию по их сушке коротковолновой инфракрасной установкой.

1) Установить Eclipse на расстоянии  приблизительно 500 мм от нагреваемой поверхности. Установить кассеты соответственно контуру поверхности, которую нужно высушить, и зафиксировать их.

2) Включить главный изолятор, установить требуемое время и мощность сушки в предварительном режиме (FLASH) и основном режиме (BAKE). Eclipse включит электронную систему, которая выполнит управление температурой в режимах FLASH и BAKE.

3) Чтобы начать процесс сушки, нажать кнопку GREEN START/STANDBY. После этого загорится красная лампочка и установка придет в действие. Система автоматически переключает циклы от FLASH к BAKE до тех пор, пока процесс не закончится. Электронное управление запрограммировано как минимум на 1 минуту в режиме FLASH, так как мы  рекомендуем короткий период  FLASH для многих работ. Эта операция обеспечивает предварительное испарение любых растворителей и позволяет избежать таких проблем, как «отслоение» и «кипение».

4) Каждый элемент кассеты имеет встроенный  выключатель, что позволяет оператору контролировать нагревание в зависимости от ситуации.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если какой-либо элемент кассеты не работает, нужно проверить индивидуальные выключатели, поскольку они, возможно, были выключены.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РАБОТОЙ СИСТЕМЫ СНАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОБНУЮ ПАНЕЛЬ.

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ШПАТЛЕВКИ, НАПОЛНИТЕЛИ: При полной мощности готовность покрытия к обработке достигается в течение приблизительно 5 минут.

КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ: При полной мощности сушка в течение 5 минут.

ГРУНТ: При полной мощности для нормального покрытия, состоящего из двух слоев,  -  приблизительно 8 мин.

ГРУНТ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ: Для нормального трехслойного покрытия мы рекомендуем 5 минут в режиме  FLASH, а затем в режиме BAKE в течение 10 мин.

ФИНИШ-ПОКРЫТИЯ: сушка финиш-покрытия зависят от типа краски и цвета, темные цвета имеют тенденцию нагреваться быстро и должны всегда использоваться с режимом FLASH на половину мощности, среднее время сушки – около 12 мин.

Значения указаны на основании опыта и тестов, проведенных на разных типах продуктов. В связи с непрерывным развитием окрасочной продукции и большим разнообразием смесей компонентов, растворителей и катализаторов рекомендуется для предотвращения чрезмерного нагревания и слишком быстрой полимеризации увеличивать дистанцию сушки всякий раз, когда типы  продукции и состав изменяются. При этом уменьшение нагрева компенсировать увеличением времени сушки.

ОБРАТИТЕСЬ  К РУКОВОДСТВУ ECLIPSE ПО СУШКЕ ЛКМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РУКОВОДСТВО ECLIPSE ПО СУШКЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| тип краски | код No | кол-во слоев | время «FLASH» | время «BAKE» | общее время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DUPONT PAINT |  |  | 50% МОЩНОСТИ | 100% МОЩНОСТИ |  |
| WATERBOURNE PRIMER SURFACE | 210S | 2-3 |  | 10 MINUTES | 10 MINUTES |
| 2K WATER | 275S | 2-3 | 5 MINUTES | 10 MINUTES | 15 MINUTES |
| VELASEAL WPS PRIMER | 2120S | 1 | 5MINUTES |  | 5 MINUTES |
|  | 2125S | 1 | 5 MINUTES |  | 5 MINUTES |
|  | 2140S | 1 | 5 MINUTES |  | 5 MINUTES |
| URO PRIMER FILLER | 1120S | 2-4 | 3 MINUTES | 8 MINUTES | 11 MINUTES |
|  | 1140S | 2-4 | 3 MINUTES | 8 MINUTES | 11 MINUTES |
| PRIME N SEAL PRIMER SEALER | 2600S | 1-2 | 3 MINUTES | 8 MINUTES | 11 MINUTES |
|  | 2601S | 1-2 | 3 MINUTES | 8 MINUTES | 11 MINUTES |
|  | 2640S | 1-2 | 3 MINUTES | 8 MINUTES | 11 MINUTES |
| CHROMACLEAR GLAMOUR | 7800S | 2 | 3 MINUTES | 9 MINUTES | 12 MINUTES |

| SIKKENS | 50% МОЩНОСТИ | 100% МОЩНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POLYKIT |  |  | 4 MINUTES |  | 4 MINUTES |
| POLYSTOP |  |  | 6 MINUTES |  | 6 MINUTES |
| WASHFILLER 580/WASHPRIMER EM |  |  | 5 MINUTES |  | 5 MINUTES |
| PRIMER SURFACER |  |  | 4 MINUTES | 6 MINUTES | 10 MINUTES |
| AC-FILLER 3+1 |  |  | 2 MINUTES | 4 MINUTES | 6 MINUTES |
| AUTOCLEAR MS SYSTEM |  |  | 2 MINUTES | 5 MINUTES | 7 MINUTES |
| AUTOCRYL FILLER 3110 |  |  | 3 MINUTES | 6 MINUTES | 9 MINUTES |

| R-M | 50% МОЩНОСТИ | 100% МОЩНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RM STOP GLASSFIBER |  |  | 10 MINUTES |  | 10 MINUTES |
| RM STOP FIN |  |  | 4 MINUTES |  | 4 MINUTES |
| RM STOP EXTRA FIN |  |  | 4 MINUTES |  | 4 MINUTES |
| RM STOP ZINC |  |  | 4 MINUTES |  | 4 MINUTES |
| RM STOP ALU |  |  | 4 MINUTES |  | 4 MINUTES |
| RM STOP FILLER |  |  | 4 MINUTES |  | 4 MINUTES |
| MAXIFILL610 |  |  | 5 MINUTES | 20 MINUTES | 25 MINUTES |
| MAXIFILL611 |  |  | 4 MINUTES | 15 MINUTES | 19 MINUTES |
| MAXIFILL612 |  |  | 3 MINUTES | 10 MINUTES | 13 MINUTES |
| RM FAST FILLER 512 |  |  | 3 MINUTES | 8 MINUTES | 11 MINUTES |
| SOLO DE DIAMONT |  |  | 2 MINUTES | 10 MINUTES | 12 MINUTES |
| SOLO + SOLO FLASH |  |  | 3 MINUTES | 5 MINUTES | 8 MINUTES |
| DIAMOTOP |  |  | 3 MINUTES | 10 MINUTES | 13 MINUTES |
| STARTOP HS |  |  | 3 MINUTES | 10 MINUTES | 13 MINUTES |
| SOLO BLENDING CLEAR |  |  | 3 MINUTES | 10 MINUTES | 13 MINUTES |
| SOLO BLENDING CLEAR (FOR POLISHING) |  |  |  | 10 MINUTES | 10 MINUTES |

| STANDOX |  |  | 50% МОЩНОСТИ | 100% МОЩНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP STOPPER |  |  | 3 MINUTES | 3 MINUTES | 6 MINUTES |
| ALU SPRAY |  |  | 2 MINUTES | 5 MINUTES | 7 MINUTES |
| 1K FULL PRIMER |  |  | 2 MINUTES | 5 MINUTES | 7 MINUTES |
| HS FILLER |  |  |  | 5-7 MINUTES | 5-7 MINUTES |
| 2K STANDOCRYL |  |  | 7 MINUTES | 7 MINUTES | 14 MINUTES |
| 2K RAPID CLEAR 2:1 MS |  |  |  | 7 MINUTES | 7 MINUTES |

| Тип краски | Код № | СООТНОШЕНИЕ СМЕШ. | РАЗБАВИТЕЛЬ | ОТВЕРДИТЕЛЬ | кол-во слоев | время «FLASH» | время «BAKE» | общее время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPG |  |
| CONCEPT | DCC | 2-1-2 | DT885 | DU5 | 2 | 5 MINUTES | 10 MINUTES | 15 MINUTES |
| ACRYLIC URETHANE | DAU | 1-1 -2 | DT885 | DAU2 | 3 | 3 MINUTES | 7 MINUTES | 10 MINUTES |
| CLEAR | DC1100 | 1-1 |  | DC1275 | 3 | 3 MINUTES | 7 MINUTES | 10 MINUTES |
| CLEAR | DAU82 | 1-1 -1 | DT885 | DAU2 | 3 | 3 MINUTES | 7 MINUTES | 10 MINUTES |
| CLEAR | DCU2020 | 2-1-1 | DT885 | DU5 | 2 | 3 MINUTES | 7 MINUTES | 10 MINUTES |
| CLEAR | DCU2001 | 2-1-1 | DT885 | DU5 | 2 | 5 MINUTES | 12 MINUTES | 17 MINUTES |
| CLEAR | DCD35 | 2-1 |  | DU5 | 2 | 5 MINUTES | 15 MINUTES | 20 MINUTES |
| PRIMER | DP | 1-1 |  | 401 | 2 | 4 MINUTES | 6 MINUTES | 10 MINUTES |
| PRIMER | DPW1832 | RTS |  |  | 1 | 3 MINUTES | 5 MINUTES | 8 MINUTES |
| PRIMER | DPW1834 | RTS |  |  | 1 | 3 MINUTES | 5 MINUTES | 8 MINUTES |
| SURFACER | K36 | 5-1-1 | DT870 | K201 | 3 | 3 MINUTES | 6 MINUTES | 9 MINUTES |
| SURFACER | DCP21 | 4-1-4 | DT870 | DCP212 | 3 | 4 MINUTES | 8 MINUTES | 12 MINUTES |
| SURFACER | K200 | 4-1-4 | DT870 | K201 | 3 | 3 MINUTES | 6 MINUTES | 9 MINUTES |

| Тип краски | Код № | время «FLASH» | время «BAKE» | общее время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASF DIAMONT |  | 50% МОЩНОСТИ | 100% МОЩНОСТИ |  |
| DIAMONT EPOXY PRIMER | DE-15 |  | 7 MINUTES | 7 MINUTES |
| DIAMONT PRIMER FILLER | DP-20 |  | 5 MINUTES | 5 MINUTES |
| DIAMONT TINTABLE PRIMER | DP-21 |  | 7 MINUTES | 7 MINUTES |
| WATERBORNE PRIMER | HP-350 | 2 MINUTES | 5 MINUTES | 7 MINUTES |
| WATERBOURNE PRIMER | HP-400 | 2 MINUTES | 5 MINUTES | 7 MINUTES |
| DIAMONT SINGLE STAGE | HS SOLO |  | 7 MINUTES | 7 MINUTES |
| DIAMONT CLEAR | DC-88 | 5 MINUTES | 7 MINUTES | 12 MINUTES |
| DIAMONT MS CLEAR | DC-92 | 5 MINUTES | 7 MINUTES | 12 MINUTES |
| DIAMONT MS CLEAR | DC-93 | 5 MINUTES | 7 MINUTES | 12 MINUTES |

| Тип краски | Код № | время «FLASH» | время «BAKE» | общее время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASF GLASURIT |  | 50% МОЩНОСТИ | 100% МОЩНОСТИ |  |
| EPOXY PRIMER | 801-1552 |  | 7 MINUTES | 7 MINUTES |
| POLYESTER SPRAY FILLER | 1006-202 | 11 MINUTES |  | 11 MINUTES |
| POLYESTERFINE BODY FILLER | 839-11 | 2 MINUTES |  | 2 MINUTES |
| ACRYLIC PRIMER FILLER MS | 285-22 |  | 5 MINUTES | 5 MINUTES |
| ACRYLIC PRIMER FILLER | 285-81 |  | 5 MINUTES | 5 MINUTES |
| ACRYLIC TINTABLE PRIMER | 285-75 |  | 7 MINUTES | 7 MINUTES |
| GLASSOHYD | 76-86 | 2 MINUTES | 5 MINUTES | 7 MINUTES |
| GLASSOHYD EPOXY | 76-22 | 2 MINUTES | 5 MINUTES | 7 MINUTES |
| GLASSODUR ACRY TOPCOAT | 21 LINE |  | 7 MINUTES | 7 MINUTES |
| GLASSODUR MS CLEAR | 923-85 | 5 MINUTES | 7 MINUTES | 12 MINUTES |
| GLASSODUR CLEAR | 923-54 | 5 MINUTES | 7 MINUTES | 12 MINUTES |

Все продукты представлены в двух слоях. Большее количество слоев требует дополнительное время.

Применять инфракрасную сушку сразу после окраски.

Все продукты даны с 2К  быстрым растворителем.

Отвердитель 2 K 4:1 нормальный.

При использовании инфракрасных сушек ECLIPSE наилучший результат обеспечивается комбинированием технических  характеристик оборудования и опыта их практического применения.

HEATLIGHT TECHNOLOGY Eclipse

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЧТОБЫ СОДЕРЖАТЬ  ВАШЕ ИНФРАКРАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУШКИ КРАСКИ  В  РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ХРАНИТЕ  ЕГО В СУХОМ И ЧИСТОМ МЕСТЕ.

РЕФЛЕКТОРЫ - ВСЕ МОДЕЛИ

Рефлекторы должны всегда содержаться в чистоте, чтобы гарантировать максимальный отражающий эффект. Грязные отражатели снижают количество передаваемой  энергии и серьезно влияют на рекомендуемое время сушки.

ДВИЖЕНИЕ ГАЗОВОЙ РАСПОРКИ - HLP3000 / HLP4000 / HLP4500 / HLP6000

Все эти  модели оснащены блокируемыми газовыми распорками, чтобы устанавливать несущий рычаг с кассетами в необходимом для качественной сушки положении.

ВСЕГДА опускайте стопорный рычаг перед перемещением поддержки кассеты. Когда рычаг находится в опущенном положении, кассета будет неподвижна.

Если несущий рычаг трудно перемещать или он опускается, когда рычаг газовой распорки опущен, требуется небольшая регулировка. Она также может быть необходима после того, как установка использовалась в течение длительного времени.

Чтобы отрегулировать, отвинтите гайки выше рычага, затем поверните центральную ось газовой распорки на пол-оборота  по часовой стрелке. Этим Вы отрегулируете давление газовой распорки, чтобы улучшить действие. Идеальные положение распорки достигается, если несущий рычаг кассеты не двигается ни вверх, ни вниз при застопоренном рычаге распорки. Если это необходимо, центральную ось можно повернуть против часовой стрелки, чтобы получить противоположное давление. После регулирования затяните гайки на ручке.

ЛАМПЫ-ИЗЛУЧАТЕЛИ - ВСЕ МОДЕЛИ

Если какой-либо элемент кассеты не будет работать, когда установка перепрограммирована, сначала проверьте положение всех выключателей на обратной стороне каждого элемента кассеты, поскольку они, возможно, были выключены во время  предыдущего рабочего цикла.

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ  ЛАМПУ-ИЗЛУЧАТЕЛЬ НА КАКОЙ-НИБУДЬ КАССЕТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ:

ОТКЛЮЧИТЕ УСТАНОВКУ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. Затем  удалите первые два винта с одного конца конечного рефлектора, это освободит предохранитель и обнажит один из контактов лампы. Теперь выньте конечный рефлектор с противоположного конца кассеты, выдвигая  другой контакт лампы. Отвинтите гайки, держащие зажимы лампы, и осторожно выньте лампу из удерживающих ее зажимов.

Установите новую лампу-излучатель HeatLight того же типа (напряжение и мощность) проверяя надежность соединения контактов. Теперь установите конечные рефлекторы, решетку и проверьте работу установки.

Если по какой-то причине она все еще не будет работать, пожалуйста, обратитесь к Вашему локальному дилеру/поставщику за советом.

Пожалуйста, не пытайтесь выполнять любую другую форму обслуживания или ремонта Вашей сушки Eclipse без консультации поставщика.